ICS 53.020.20

J 80

DB3309

舟山市地方标准

DB 3309/T 34—XXXX

代替 DB 3309/T 34-2010

船舶修造起重机械维护保养规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

舟山市市场管理监督局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	2

5　工作规范	3

附录A（资料性附录）　维护保养项目内容及要求	5

附录B（资料性附录）　维护保养项目内容及要求	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出规则编写。

本标准代替DB 3309/T 34-2010《船舶修造重机械维护保养规范》，与DB 3309/T 34-2010相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

--标准提出和归口单位变更为舟山市市场监督管理局；

--修改了3.1起重机械的定义；

--修改了4.1使用单位的定义；

--删减了3.3中的司索（人员）。

本标准由舟山市市场监督管理局提出。

本标准由舟山市市场监督管理局归口。

本标准起草单位：舟山市特种设备检测院。

本标准主要起草人：李屹东、王其波、徐浩吉、史利鹏、徐元斌。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

--DB 3309/T 34-2010。

引  言

船舶修造用起重机械属于涉及生命安全、危险性较大的特种设备，安全管理复杂，难度较大，使用过程中事故呈高发态势，已成为影响经济发展和社会稳定的重要因素之一。船舶修造企业如何结合本行业起重设备的实际及特点，制定符合自身特点的起重机械安全管理体系，以持续改进其安全管理水平，不断减少、消除事故隐患，确保起重机械安全运行，最终保障起重机械使用人员及相关人员的安全，已成为起重机械安全管理工作的当务之急。

本标准旨在帮助和指导船舶修造企业加强起重机械安全管理、正确实施维护保养，提高起重机械安全管理水平，改善起重机械使用状况。本标准充分考虑了船舶修造企业生产经营活动的特点，吸取了部分船舶修造企业近年来在起重机械安全管理和维护保养中的成功经验，对船舶修造企业开展起重机械安全管理工作和保证起重机械安全使用具有指导意义。

船舶修造起重机械维护保养规范

范围

本标准规定了船舶修造起重机械维护保养的术语和定义、基本要求及工作规范。

本标准适用于船舶修造用臂架型、桥架型等起重机械的使用单位和维护保养单位。其他行业用类似起重机械的维护保养可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

TSG 08-2017  特种设备使用管理规则

TSG Q7015－2016  起重机械定期检验规则

TSG Q7016－2016  起重机械安装改造重大修理监督检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第92号 起重机械安全监察规定

国家质量监督检验检疫总局（国质检锅[2003]第174号） 起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

起重机械

起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5 t的升降机；额定起重量大于或者等于3 t（或额定起重力矩大于或者等于40 t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300 t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。

使用单位

本标准所指的使用单位，是指具有起重机械使用管理权的单位（注）或者具有完全民事行为能力的自然人，一般是起重机械的产权单位（产权所有人，下同），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的起重机械实际使用管理者。起重机械属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受委托人是使用单位；共有人未委托的，实际管理人是使用单位；没有实际管理人的，共有人是使用单位。

起重机械用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或者约定。

单位包括公司、子公司、机关事业单位、社会团体等具有法人资格的单位和具有营业执照的分公司、个体工商户等。

起重机械作业人员

是指起重机械司机、指挥、机械安装维修、电气安装维修人员及其相关管理人员。

事故隐患

指起重机械设备本身的不安全状态、作业人员的不安全行为以及起重机械安全管理的缺陷。

维修

是指拆卸或更换原有主要零部件、调整控制系统、更换安全附件和安全保护装置，但不改变起重机械的原性能参数与技术指标的修理活动。

重大维修

是指拆卸或者更换原有主要受力结构件、主要配置、控制系统，但不改变起重机械的原性能参数与技术指标的维修活动。

改造

指改变原起重机械主要受力结构件、主要材料、主要配置、控制系统，致使原性能参数与技术指标发生改变的活动。

维护保养

维护保养指对起重机械进行清洁、润滑、检查、紧固、调整、防腐、更换易损件和失效的零部件等。包括日常维护保养和年度维护保养。

基本要求

起重机械维护保养

在用起重机械每月至少应进行一次日常维护保养，每年至少应进行一次年度维护保养，并做好相关记录，保持起重机械的正常使用状态。

停用1个月以上的起重机械，应有停用记录。使用前应进行一次维护保养。

日常维护保养、年度维护保养内容见附录B。

起重机械维护保养单位

自行维护保养起重机械的使用单位必须满足以下条件：

a) 有专门的起重机械管理机构和管理人员；

b) 有10台及以下起重机械的应至少配置2名专职维保人员；以后每增加10台起重机械，专职维保人员也应至少增加2名。机械、电气安装维修作业人员配置合理。维保人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得安装维修资格证。

c) 有相应的质量管理体系和管理制度。

d) 配备必要的设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备，相关计量器具必须经检定、校准。

使用单位无能力进行维护保养时，应当委托具有起重机械制造或安装、改造、维修许可资格的单位实施，但必须签订相应工作合同，明确责任。

起重机械维护保养合同至少应包括以下内容：

a)维护保养的施工性质、内容，执行的标准和要求；

b) 维护保养合同的起止日期和起重机械维护保养的时间频次，维护保养合同的期限一般应不少于1年，起重机械维护保养时间每月应不少于一次；

c) 在故障响应、应急救援、配合重大活动等方面的约定；

d) 双方的其他权利和义务。

维护保养单位应按国家安全技术规范、标准和起重机械安装使用维护说明书的要求对起重机械实施维护保养，在施工现场落实安全防护措施。

维护保养单位应当对起重机械作业人员进行安全教育培训，并建立安全教育培训记录档案。

工作规范

制订作业指导书

维护保养单位应根据特种设备安全技术规范、标准和起重机械产品安装使用维护说明书和合同规定（如有）的要求制订《起重机械维护保养作业指导书》，按规定对起重机械进行维护保养，保证其维护保养的起重机械安全技术性能持续符合安全技术规范和标准的要求。《起重机械维护保养作业指导书》至少应包括以下内容：

a) 起重机械的日常和年度维护保养的项目、内容、方法和要求；

b) 起重机械维护保养施工作业安全措施。

编制维护保养计划

维护保养单位应编制日常和年度维护保养计划，并由使用单位确认。

维护保养实施

维护保养单位应明确职责，落实维护保养计划，严格按《起重机械维护保养作业指导书》的要求进行。

维护保养单位应设置24h服务热线，并全天候有人响应。

故障和安全隐患的处理

维护保养单位与相关作业人员在起重机械维护保养时发现故障或异常情况时，应及时记录并报告使用单位起重机械安全管理人员，同时采取必要的防护措施，消除事故隐患后（或经5.4.2处理后）方可重新投入使用。

维修必须由有相应资格的单位进行。需进行重大维理或改造时，应由有相应资质单位向特种设备监督管理部门办理施工告知并在施工前向特种设备检验部门约请监督检验。

台帐和档案

维护保养单位应建立起重机械维护保养台帐和档案。档案应一台一档，至少保存4 年。

起重机械维护保养台帐至少应包括：

a) 所有维护保养合同的目录；

b) 起重机械维护保养汇总表，应包括：使用单位名称、地址、联系人和联系电话，制造单位名称、规格型号、安装位置、设备编号、使用登记证编号、维护保养起止时间、定期检验时间、维护保养责任人等内容。

起重机械维护保养档案至少应包括：

a) 起重机械基本情况表，其内容可参照附录A；

b) 日常和年度维护保养记录；

c) 故障和维修记录；

d) 安全隐患、事故及应急处置记录；

e) 使用登记证复印件、维护保养合同有效期内《安全检验合格标志》复印件。

指导使用

维护保养单位应对使用单位进行帮助和指导，包括：

a) 提醒使用单位及时申报定期检验，协助使用单位做好定期检验报检和检验配合工作；

b) 指导使用单位制订使用安全管理制度，配合使用单位进行应急救援演练；

c) 指导使用单位建立起重机械安全技术档案；

d) 帮助使用单位对相关人员进行安全知识和操作技能的培训。

告示

维护保养单位应在起重机械司机室内或其它醒目位置张贴维护保养单位告示牌，内容应有维护保养单位名称、维护保养负责人以及24 h值班电话。

应急救援和演练

维护保养单位应制订起重机械维护保养事故应急救援处置方案，每年至少应进行一次演练并做好记录。

（资料性附录）
维护保养项目内容及要求

表A.1规定了起重机械基本情况表的格式和内容。

表A.1 起重机械基本情况表

| 合同编号 |  | 起止日期 |  | 维保责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 | 名 称 |  | 地 址 |  |
|  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位 | 名 称 |  | 地 址 |  |
|  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 制造单位 |  | 出厂编号 |  |
| 规格型号 |  | 制造日期 |  | 用户编号 |  |
| 主要参数 | 额定起重量 （额定起重力矩） | t （t.m） | 大车运行速度 | m/min | 起升速度 | 主钩 | m/min |
|  | 操纵方式 |  | 小车（回转）运行速度 | m/min （r/min） |  | 副钩 | m/min |
|  |  |  |  |  |  | 抓斗 | m/min |
| 安装单位 |  | 安装日期 |  |
| 安装位置 |  | 工作环境 | 露天□；非露天□；有毒□； 高温□；粉尘□；其它□。 |
| 起重机械 管理人员 |  | 联系电话 |  |
| 改造、重大维修、检验情况 |
| 改造/重大维修内容 | 改造/重大维修日期 | 监督检验日期 | 定期检验日期 |
| 事故记录 |  |
| 其 他 |  |

（资料性附录）
维护保养项目内容及要求

维护保养项目内容及要求见表B.1、表B.2、表B.3、表B.4。

表B.1 桥（门）式起重机日常维护保养项目内容及要求

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主梁、端梁等主要受力构件 | 检查起重机主梁、端梁、小车架等金属结构状况，如出现整体失稳、严重锈蚀、塑性变形和裂纹现象，应进行修理或直接报废。 |
| 2 | 连接部件 | 检查受力构件、电机、减速箱、制动器、联轴器等连接部分的螺栓应无缺损，并做好紧固；用力矩扳手检查和调整高强度螺栓的预紧力，并使其满足相应要求。 |
| 3 | 吊具 | 检查吊钩应无裂纹、严重变形和磨损超标，转动应灵活无卡阻，必要时更换。 |
| 4 |  | 检查抓斗销轴是否有松动、脱出，抓斗是否开闭自如，必要时更换。 |
| 5 |  | 检查电磁吸盘悬挂可靠，电气连接无松动。 |
| 6 |  | 检查辅助吊具是否存在变形、裂纹，必要时更换。 |
| 7 | 制动器 | 手盘大、小车制动轮不应有转动；通过载荷试验检查起升机构制动器的制动性能，必要时调整各制动器制动力矩。 |
| 8 |  | 检查制动器销轴、制动衬垫、制动轮等零部件，如有裂纹、异常或过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，更换相应零部件。 |
| 9 |  | 各转动、摆动点润滑适宜。 |
| 10 | 钢丝绳 | 吊钩升至上极限时检查滚筒上钢丝绳可见部位不应有断丝超标、磨损过量及严重腐蚀等现象；检查钢丝绳润滑情况。 |
| 11 |  | 吊钩降至下极限时检查可见部分钢丝绳不应有折弯、压扁等变形。 |
| 12 |  | 检查卷筒上钢丝绳应编排整齐，不应有跳槽、压绳等现象。 |
| 13 |  | 检查钢丝绳端部固定情况，应满足相应要求，否则应进行调整，并保证有足够的安全圈。 |
| 14 | 导绳器 | 工作平稳正常，滑移无卡阻，螺栓无松动。 |
| 15 | 环链 | 检查环链，如有裂纹、开焊、变形等缺陷或磨损量超标时，进行修理或更换。 |
| 16 | 卷筒 | 检查卷筒，如有裂纹、过度或异常磨损，进行更换。 |
| 17 | 滑轮及滑轮组 | 检查滑轮，如出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷或过度磨损时，进行更换；做必要的润滑，保证滑轮转动灵活；检查和调整滑轮防脱绳装置；外罩两侧止退螺帽无松动。 |

表B.1  桥（门）式起重机日常维护保养项目内容及要求（续）

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 减速器 | 工作正常无异常声响、振动、漏油。 |
| 19 |  | 检查油位是否在油尺刻度范围内，按说明书要求及时更换。 |
| 20 | 联轴器 | 零件无缺损，联接无窜动，运转时无异声。 |
| 21 | 电机 | 检查滑环无烧痕，炭刷磨损及压力适当。 |
| 22 | 大车轨道 | 调整并紧固，确保轨道接头间隙、轨道高低差符合相应要求；如轨道出现裂纹、严重磨损等现象进行更换。 |
| 23 | 缓冲器、端部止挡 | 检查和紧固缓冲器和止挡装置，如有缺损，进行修理或更换。 |
| 24 | 总电源开关 | 无缺损，操作松紧适度。 |
| 25 | 防倾翻安全钩 | 无变形，与主梁间隙合适。 |
| 26 | 扫轨板 | 无变形。 |
| 27 | 防护罩防雨罩 | 各个旋转部位设置防护罩及防雨罩，且稳固、齐全、无破损。 |
| 28 | 司机室 | 检查司机室悬挂部位无脱焊，裂纹，无螺栓缺少、松动现象 。 |
| 29 |  | 检查司机室内应无裸露的带电体。 |
| 30 |  | 检查司机室门、窗、玻璃及门锁，如有缺损进行补齐或修复。 |
| 31 |  | 保持司机室清洁、视线清晰。 |
| 32 | 音响信号、指示信号 | 警铃工作正常，响度适合；指示信号清晰。 |
| 33 | 操纵部分 | 各个按钮应灵活有效，操纵杆下部绝缘保护无破损，紧急停止按钮不可自动复位。 |
| 34 |  | 各个机构操纵灵活、无卡阻，零位手感明确。 |
| 35 |  | 便携控制装置外壳不得破损，控制按钮标识、功能正确齐全。 |
| 36 | 安全装置 | 各个运动方向的极限位置限制器灵活可靠。 |
| 37 |  | 短路、失压、零位、过流、超速保护正常可靠。 |
| 38 |  | 通道口电气联锁装置有效，不应有拆除、短接、绑扎等现象。 |
| 39 |  | 防风防滑装置及其电气联锁装置正常可靠。 |
| 40 |  | 起重量限制器、起升速度转换连锁保护装置、偏斜显示和自动纠偏装置齐全有效、工作可靠。 |
| 41 | 馈电装置 | 带电指示装置齐全有效；电缆收放装置齐全灵活；集电器接触可靠。 |

表B.1  桥（门）式起重机日常维护保养项目内容及要求（续）

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 42 | 控制柜（台）及电气设施 | 控制柜门开关灵活且门锁可靠。 |
| 43 |  | 控制柜内电器线路及元器件无烧焦、发热、融化痕迹；元器件无外表破损；罩壳无掉落；固定螺栓无缺少、松动。 |
| 44 |  | 电气连接应可靠，接线无老化、破损。 |
| 45 |  | 各段线路线标清晰，线路无发热，无绝缘破损。 |
| 46 |  | 各接线柱、接触器、继电器接触良好，灭弧装置齐全。 |
| 47 | 起重机上所设照明 | 检查照明装置，如有缺损，进行修理；确保照度及供电电压符合相应要求。 |
| 48 | 运行 | 通电，各安全装置试验合格后，进行空载起升、运行试验，各控制运行功能工作正常，控制灵活；运行平稳、各机构运行无异常声响。 |
| 49 | 其它 | 起重机各部位应保持清洁无积尘、积油。 |
| 50 |  | 起重机上及通道、走梯、平台无堆物，无易燃物。 |
| 51 |  | 走台、通道栏杆完好且牢固。 |

表B.2  桥（门）式起重机年度维护保养项目内容及要求

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主梁、端梁等主要受力构件 | 检查起重机主梁、端梁、小车架等金属结构状况，如出现整体失稳、严重锈蚀、塑性变形和裂纹现象，应进行修理或直接报废。 |
| 2 | 连接部件 | 检查受力构件、电机、减速箱、制动器、联轴器等连接部分的螺栓应无缺损，并做好紧固；用力矩扳手检查和调整高强度螺栓的预紧力，并使其满足相应要求。 |
| 3 | 主梁上拱度、旁弯量和悬臂梁上翘度 | 测量主梁上拱度、旁弯量和悬臂梁上翘度，如不符合相关要求时，进行修理或直接报废。 |
| 4 | 吊具 | 检查吊钩应无裂纹、严重变形和磨损超标，转动应灵活无卡阻，必要时更换。 |
| 5 |  | 检查抓斗销轴是否有松动、脱出，抓斗是否开闭自如，必要时更换。 |
| 6 |  | 检查电磁吸盘悬挂可靠，电气连接无松动。 |
| 7 |  | 检查辅助吊具是否存在变形、裂纹，必要时更换。 |
| 8 | 制动器 | 手盘制大、小车制动轮不应有转动；通过载荷实验检查起升机构制动器的制动性能。必要时调整各制动器制动力矩。 |
| 9 |  | 检查制动器销轴、制动衬垫、制动轮等零部件，如有裂纹、异常或过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，更换相应零部件。 |
| 10 |  | 各转动、摆动点润滑适宜。 |
| 11 | 钢丝绳 | 吊钩升至上极限时检查滚筒上钢丝绳可见部位不应有断丝超标、磨损过量及严重腐蚀等现象；检查钢丝绳润滑情况。 |
| 12 |  | 吊钩降至下极限时检查可见部分钢丝绳不应有折弯、压扁等变形。 |
| 13 |  | 检查卷筒上钢丝绳应编排整齐，不应有跳槽、压绳等现象。 |
| 14 |  | 检查钢丝绳端部固定情况，应满足相应要求，否则应进行调整，并保证有足够的安全圈。 |
| 15 | 导绳器 | 工作平稳正常，滑移无卡阻，螺栓无松动。 |
| 16 | 环链 | 检查环链，如有裂纹、开焊、变形等缺陷或磨损量超标时，进行修理或更换。 |
| 17 | 卷筒 | 检查卷筒，如有裂纹、过度或异常磨损，进行更换。 |
| 18 | 滑轮及滑轮组 | 检查滑轮，如出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷或过度磨损时，进行更换；做必要的润滑，保证滑轮转动灵活；检查和调整滑轮防脱绳装置；外罩两侧止退螺帽无松动。 |
| 19 | 减速器 | 工作正常无异常声响、振动、漏油。 |
| 20 |  | 检查油位是否在油尺刻度范围内，按说明书要求及时更换。 |
| 21 | 联轴器 | 零件无缺损，联接无窜动，运转时无异声。 |

表B.2  桥（门）式起重机年度维护保养项目内容及要求（续）

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 电机 | 清洁无油污；轮缘、踏面无过度磨损。 |
| 23 |  | 测试绝缘电阻、接地电阻符合要求。 |
| 24 |  | 滑环无烧痕，炭刷磨损及压力适当。 |
| 25 | 大车轨道 | 调整并紧固，确保轨道接头间隙、轨道高低差符合相应要求；如轨道出现裂纹、严重磨损等现象进行更换。 |
| 26 | 缓冲器、端部止挡 | 检查和紧固缓冲器和止挡装置，如有缺损，进行修理或更换。 |
| 27 | 总电源开关 | 无缺损，操作松紧适度。 |
| 28 | 防倾翻安全钩 | 无变形，与主梁间隙合适。 |
| 29 | 扫轨板 | 无变形。 |
| 30 | 防护罩防雨罩 | 各个旋转部位设置防护罩及防雨罩，且稳固、齐全、无破损。 |
| 31 | 司机室 | 检查司机室悬挂部位无脱焊，裂纹，无螺栓缺少、松动现象 。 |
| 32 |  | 检查司机室内应无裸露的带电体；室内地面绝缘良好。 |
| 33 |  | 检查司机室门、窗、玻璃及门锁，如有缺损进行补齐或修复。 |
| 34 |  | 保持司机室清洁、视线清晰。 |
| 35 | 音响信号、指示信号 | 警铃工作正常，响度适合；指示信号应清晰，工作精度满足相应要求。 |
| 36 | 操纵部分 | 各个按钮应灵活有效，操纵杆下部绝缘保护无破损，紧急停止按钮不可自动复位。 |
| 37 |  | 各个机构操纵灵活、无卡阻，零位手感明确。 |
| 38 |  | 便携控制装置外壳不得破损，控制按钮标识、功能正确齐全。 |
| 39 | 安全装置 | 各个运动方向的极限位置限制器灵活可靠。 |
| 40 |  | 短路、失压、零位、过流、超速保护正常可靠。 |
| 41 |  | 通道口电气联锁装置有效，不应有拆除、短接、绑扎等现象。 |
| 42 |  | 防风防滑装置及其电气联锁装置正常可靠。 |
| 43 |  | 起重量限制器、起升速度转换连锁保护装置、偏斜显示和自动纠偏装置齐全有效、工作可靠。 |
| 44 | 馈电装置 | 带电指示装置齐全有效；软电缆防护层无严重老化、破损，电缆收放措施齐全有效；集电器接触可靠。 |

表B.2  桥（门）式起重机年度维护保养项目内容及要求（续）

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 45 | 控制柜（台）及电气设施 | 控制柜门开关灵活且门锁可靠。 |
| 46 |  | 控制柜内电器线路及元器件无烧焦、发热、融化痕迹；元器件无外表破损；罩壳无掉落；固定螺栓无缺少、松动。 |
| 47 |  | 电气连接应可靠，接线无老化、破损。 |
| 48 |  | 各段线路线标清晰，线路无发热，无绝缘破损；测试绝缘电阻、接地电阻符合要求。 |
| 49 |  | 各接线柱、接触器、继电器接触良好，灭弧装置齐全。 |
| 50 | 起重机上所设照明 | 检查照明装置，如有缺损，进行修理；确保照度及供电电压符合相应要求。 |
| 51 | 滑线防护板装置 | 防护有效。 |
| 52 | 风速仪 | 检查风速仪，确保工作正常有效。 |
| 53 | 运行 | 通电，各安全装置试验合格后，进行空载起升、运行试验，各控制运行功能工作正常，控制灵活；运行平稳、各机构运行无异常声响。 |
| 54 | 其它 | 起重机各部位应保持清洁无积尘、积油。 |
| 55 |  | 起重机上及通道、走梯、平台无堆物，无易燃物。 |
| 56 |  | 走台、通道栏杆完好且牢固。 |

表B.3  臂架类起重机日常维护保养项目内容及要求

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机工作性能 | 起重机各机构工作应正常，应无异常冲击响声。 |
| 2 | 过卷扬、行程限位及机电连锁装置 | 动作位置和动作状态是否恰当；杠杆等应无变形及磨损。 |
| 3 |  | 触头无裂纹、 磨损； 复位弹簧无弯折变形。 |
| 4 |  | 齿轮及轴无缺油、 磨损及变形现象。 |
| 5 |  | 紧固件无松动。 |
| 6 | 起重重量及力矩限制器 | 起重量及力矩限制器动作灵敏、显示准确，限制功能有效。 |
| 7 | 紧急停止装置 | 紧急停止装置的动作状态正常。 |
| 8 | 防撞装置 | 同轨道运行的起重机接近预定距离，应能停车并发出警报； 探测器无破裂、 变形与损伤。 |
| 9 | 防风装置 | 锚定与锚定坑的配合位置应准确，锚定电气连锁有效，锚定收放自如。 |
| 10 |  | 电动液压夹轨器的夹、放动作准确，夹紧后与轨道的接触面积足够，与大车行走的电气连锁有效。 |
| 11 |  | 电动铁鞋的收、放动作准确，放下后与轨道的直线度和贴合度符合要求，与大车行走的电气连锁有效。 |
| 12 |  | 顶轨器的契形块收放准确，放下后与轨道面的贴合紧密，与大车行走的电气连锁有效。 |
| 13 | 制动器 | 检查制动器工作情况；踏板空隙及踩下时与底板间间隙应正常， 杠杆系统无松动或错位；检查液面高度应符合要求且无漏油；工作油缸的功能正常、 无损伤、无泄漏；电磁铁动作正常；推杆无弯曲变形；检查液压元件和圆盘工作状态， 无非正常磨损和损伤；工作件无异常磨损与损伤， 圆盘安装无松动；制动轮安装件无松脱现象， 摩擦片无剥落、 损伤及偏磨现象； 弹簧不应老化， 制动轮无裂纹、 过度磨损及缺损； 制动间隙应合适；行程和制动力矩调节机构无异常； 拉杆、 销轴、 杠杆及螺栓无裂纹、 弯曲变形与过度磨损；螺栓、 螺母与销轴无松脱现象。 |
| 14 | 联轴器 | 键无松动、 出槽及变形，键槽无裂纹及变形；转动联轴器， 传动轴应无径向跳动、 端面摆动；橡胶弹性圈变形与磨损应符合相关技术要求；齿形联轴器润滑情况应符合要求， 无漏油及异常响声；螺栓、 螺母无松动与脱落现象。 |

表B.3  臂架类起重机日常维护保养项目内容及要求（续）

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 钢丝绳 | 检查钢丝绳有无断丝、 断股、 露芯、 扭结、 腐蚀、 弯折、 松散、 磨损等缺陷；若缺陷达到报废标准时应更换钢丝绳；钢丝绳固定压板应无松动现象；钢丝绳的其它固定方式应无异常。 |
| 16 | 滑轮组 | 滑轮无裂纹、 缺损现象， 滑轮磨损符合要求； 绳槽无异常磨损； 应无钢丝绳脱槽痕迹； 压板及定位销轴不应松脱。 |
| 17 |  | 轴及轴承绳挡、平衡滑轮等无裂纹及过度磨损； 润滑情况良好； 转动滑轮，应无声响和转动偏心现象。 |
| 18 | 电气系统 | 连接端子连接应牢靠； 配线及绝缘无污损、 劣化； 电线引入管口无异常。 |
| 19 |  | 接触片及触头接触面无破坏及过度磨损；接触片接触深度符合要求；各电器元件工作正常。 |
| 20 | 润滑 | 应按使用说明书的要求对整机进行润滑，各润滑点的润滑状况良好，润滑系统工作正常，润滑油无变质现象，油量充足。 |
| 21 | 液压系统 | 液压系统工作应正常，管路无老化开裂现象，接头无泄漏。 |
| 22 | 连接螺栓 | 连接螺栓有无松动、锈蚀现象。 |
| 23 | 轮胎气压 | 轮胎式起重机的轮胎气压应符合要求。 |
| 24 | 履带的张紧 程度 | 履带起重机的张紧程度应符合要求。 |
| 25 | 吊具 | 吊钩无裂纹、 变形量与磨损量符合相关技术要求； 转动吊钩， 轴承及螺纹部位应无异常声响； 钩口有无异常变形； 轴承等润滑情况良好；葫芦板、 连接件的紧固良好， 要求无松脱； 销、 轴、 侧板无变形； 钢丝绳防脱装置功能正常。无裂纹、 变形； 吊钩组无磨损、 变形。 |
| 26 |  | 抓斗的所有结构与零件无变形、裂纹；转动件运转灵活；斗口闭合严密，无明显磨损。 |

表B.4  臂架类起重机年度维护保养项目内容及要求

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面检查保养的内容 | 全面检查保养保养必须包含所有日常维护保养的内容。 |
| 2 | 金属结构的变形、裂纹、腐蚀及焊缝、铆钉、螺栓等连接情况 | 起重机的臂架、底盘、机房、人字架、门架、平衡梁等金属结构应无变形、锈蚀、及开裂现象；焊缝无裂纹现象。 |
| 3 |  | 用铆钉、螺栓、销轴等方式连接的金属结构，铆钉应无脱落现象，螺栓应无松脱现象，销轴应无过度磨损，固定销轴的压板及压板螺栓无松脱、剪断的现象。 |
| 4 |  | 伸缩式臂架的侧向间隙是应符合相关技术要求；金属结构过度部分无应力裂纹。 |
| 5 | 主要零部件的磨损、裂纹、变形等情况 | 起重机的吊具应无过度磨损、裂纹、变形等影响安全和使用的缺陷。 |
| 6 |  | 制动器应无过度磨损、裂纹、变形等影响安全和使用的缺陷。 |
| 7 |  | 检查钢丝绳有无断丝、断股、露芯、扭结、腐蚀、弯折、松散、磨损等缺陷；若缺陷达到报废标准时应更换钢丝绳。 |
| 8 |  | 卷筒应无过度磨损、裂纹、变形等影响安全和使用的缺陷。 |
| 9 |  | 减速箱应无异常冲击响声；按使用说明书的要求对减速箱进行清洗和润滑，更换磨损的轴承和齿轮。 |
| 10 |  | 联轴器应无过度磨损、裂纹、变形等影响安全和使用的缺陷。 |
| 11 |  | 行走车轮的踏面和轮缘应无过度磨损，车轮不应有裂纹、变形等影响安全和使用的缺陷。 |
| 12 | 指示装置的可靠性和精度 | 检查重量、力矩等安全装置的可靠性和精度；必要时用载荷试验验证；距离指示和位置指示等装置的可靠性和精度应符合相关技术要求。 |
| 13 | 电动机 | 电动机绕组的绝缘电阻应符合相关技术要求，电机的温升应符合相关技术要求；电动机轴承的润滑情况应良好，无异常响声；滑环无变色、裂痕等现象，接线头无松动现象；电刷及导线应无磨损和松动现象，压力正常，不应附着碳粉；转动电机轴应无火花。 |
| 14 | 集电装置 | 电源滑线、集电轨道应无变形、过度 磨损、 损伤现象，张紧装置动作应正常，滑线与滑块的接触情况应良好，绝缘子支承无松脱现象；滑线及滑车轨道壳、盖、罩子无损伤与变形现象，防触电装置应正常；绝缘集电器的接线应无异常现象；绝缘子无脱落与松动、 破裂与污垢现象；集电器机械部分无磨损与损伤现象，润滑应良好；集电器弹簧无变形、腐蚀及疲劳损伤现象；集电器接线应无断线， 绝缘子无破损、污秽现象；集电器紧固部分应无松动脱落现象。 |
| 15 | 供电电缆 | 供电电缆绝缘层应无损伤现象；紧固部分无松动与脱落现象；电缆拉伸部分有无弯曲、 扭曲及损伤现象，电缆导向装置动作正常。 |
| 16 | 电气元件及控制系统 | 开关动作应无卡阻等异常现象、 外形无破损；接触部分铰链和夹子的压力应合适； 保险器安装及容量应符合相关技术要求。 |

表B.4  臂架类起重机年度维护保养项目内容及要求（续）

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 电气元件及控制系统 | 接触器触头接触压力符合要求，接触面无破损现象；接触器弹簧应无损坏、变形、腐蚀以及疲劳老化现象；铁芯吸合面应无附着物， 工作时应无异常声响，屏蔽线圈无断线现象，限位块无磨损及损伤现象，断路时无间隙；紧固部分无松动现象；消弧栅是应在原位置，无烧损现象。 |
| 18 |  | 继电器的弹簧无弯折、变形、腐蚀、疲劳损伤现象；时间继电器其限时功能正常；阻尼延时器油筒无脱落、漏油现象，油量及油质正常；接触片的接触面无损坏及磨损现象；进行模拟操作，检查继电器动作状态应正常。 |
| 19 |  | 内部配线连接端子连接情况良好，配线及绝缘无污损、 劣化现象，电线引入管口无异常现象；触电保护装置无异常现象。 |
| 20 |  | 控制器操作开关动作状态应正常，零位限制器及手柄动作应正常离合片及离合辊接触压力符合要求，紧固件无松动，离合辊润滑情况应良好；复位弹簧应无折损、变形、腐蚀及疲劳损伤现象；轴承及齿轮润滑情况应良好；接触片及触头接触面应无破坏及磨损现象，接触片接触深度符合要求；绝缘棒应无裂纹、污损现象；动作方向显示板无损伤及污染现象；电线引入管口无异常现象。 |
| 21 |  | 电阻器端子紧固件无松动现象；电阻片无裂纹、 损伤，各片间应无接触，无松动，端子附近接线及绝缘无过热烧损现象，绝缘体上无积尘；绝缘子无破裂、污损现象；电阻片紧固件无松动现象。 |
| 22 | 塔身垂直度 | 塔式起重机的塔身垂直度应符合相关技术要求。 |
| 23 | 行走轨道 | 轨道的接头间隙和同截面高差、轨道的平行度和单轨的波浪度、轨道的压板固定应符合相关技术要求。 |
| 24 | 其它保养 | 按使用说明书的要求对整机其它需要全面检查保养的部位进行保养。 |

_________________________________